Техническое задание

на выполнение работы: «Техническое перевооружение. Разработка рабочей документации на замену горелки ГНП-8АП на барабанном сушиле песка 1,6-12 на блочно-модульную горелку» для АО «ОЗММ»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «ЗАКАЗЧИК» | Акционерное общество «Оскольский завод металлургического машиностроения» (АО «ОЗММ»). |
| 2 | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |  |
| 3 | Основание для выполнения работы | Договор № ……… от …….марта 2018 г, заказ …….. |
| 4 | Основные условия | «Заказчик» предоставляет Исполнителю «Исходную документацию». В качестве «Исходной документации» предоставляются - чертежи барабана сушила с узлом присоединения действующей топки, - газовая обвязка топки с узлом подключения к цеховому газопроводу, - режимная карта на барабанное сушило |
| 5 | Объем работ, поручаемый | 5.1 Разработка рабочей документации: - компоновочных решений, - камеры стабилизации горения, - установочных чертежей горелки, - установочных газовой обвязки, -разработка рабочей документации на внутрицеховой газопровод подвода газа к сушилам песка, - разработка документации по подбору вентиляторов и циклонов для отвода продуктов горения от барабанного сушила - пояснительной записки 5.2 Разработка раздела промышленной безопасности |
| 6 | Объем работ, непоручаемый | Контроль и сигнализация предельных концентраций вредных веществ в цехе |
| 7 | Дополнительные условия | 7.1 Заказчик принимает на себя ответственность за решение всех вопросов, связанных с получением технических условий в сторонних организациях 7.2 Экспертиза промышленной безопасности документации выполняется по отдельному договору с экспертной организацией |